## Slide 1: Ficha: COMPRESOR DE NEVERA DOMESTICA
CONOZCAMOS SUS TUBERIAS Y CONEXIONES Para usarlo como bomba de vacío.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán.
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
Mayo 2006

## Slide 2: COMPRESOR
La presente ficha pretende identificar las diferentes tuberías y cableados de un compresor de nevera doméstica, existen diferentes modelos el mas simple se compone de 3 tuberías, 2 conectadas y una cegada más el cable de red eléctrica, mientras esta unido a la nevera.
De las 2 tuberías conectadas, la tubería gruesa es la de aspiración, por donde el compresor “absorbe el aire” si la tapamos con el dedo lo notaremos, a esta será a la que soldaremos la válvula de servicio para utilizar el compresor como bomba de vacío por ejemplo, añadiéndole esta válvula y el cable de red tendríamos una bomba de vacío elemental (ojo si lo hacéis así y se vuelca, se derrama el aceite, ensucia una barbaridad, aconsejo sujetar el compresor a una madera que le de estabilidad.
La tubería fina es la de descarga, “por donde el compresor expulsa el aire” igual que antes, si colocamos el dedo con el compresor en marcha lo notaremos en seguida, a esta no importaría colocarle nada, es mas si cortamos el tubo a ras de la carcasa y agrandamos un poco el agujero el compresor tiene algo mas de fuerza (consejo que me dio un amigo), yo prefiero colocarle un filtro casero, para recoger el aceite que expulsa el compresor, no es mucho pero mancha.
La tubería cegada, no nos sirve para nada, es por donde le cargaron el gas al circuito cuando funcionaba, no tocarla ni cortarla si lo vamos a utilizar como bomba de vacío.

## Slide 3: COMPRESOR
Según el modelo que utilicemos de compresor puede tener las dos tuberías que nos interesan en un mismo lado, o una a cada lado, este las tiene juntas.
No tocar, ni modificar la tubería cegada, se uso para cargar el gas ahora no sirve para nada.
Tubería GRUESA o de aspiración a ella vemos unido el filtro deshidratador, este no lo utilizamos.
Tubería FINA o de descarga.

## Slide 4: COMPRESOR
El modelo que he utilizado en la bomba de vacío, tiene las dos tuberías separadas, una a cada lado
Tubería GRUESA o de aspiración.
No modificar la tubería cegada, se uso para cargar el gas.
Tubería FINA o de descarga, se le ha añadido tubo para tratar de que ser pierda el mínimo aceite por gravedad

## Slide 5: COMPRESOR
Otro modelo de compresor con las tuberías separadas y vista de la tubería cegada está suele hallarse junto a la tubería de descarga “impulsión de aire”.
Tubería GRUESA o de aspiración.
Tubería FINA o de descarga, se le ha añadido tubo para tratar de que se pierda el mínimo aceite regresando por gravedad al compresor
No tocar, tubería cegada

## Slide 6: VALVULA DE SERVICIO
Vista de la válvula de servicio, que debemos soldar a la tubería gruesa de aspiración, para realizar la bomba de vacío, en la de descarga no es necesaria si no queremos, previamente le habremos extraído el obús. Para usar el compresor como bomba de vacío no se utiliza el obús y a demás se quemaría soldando la válvula , el coste de la válvula es bajo en tiendas de material frigorífico.

## Slide 7: EXTRACTOR DE OBUS
Tapón para válvula, que al mismo tiempo realiza la función de extractor de obuses, (Introduciéndolo en el agujero y girando se desenrosca el obús), usamos el tapón para que no entre suciedad en la toma de aspiración del compresor.

## Slide 8: PREPARACION DE LOS TUBOS
La primera foto muestra el proceso de adaptación de la tubería para soldarle un tubo de cobre y a este la válvula de servicio, el tubo inicial es demasiado fino, se debe limpiar y limar ligeramente el agujero para agrandarlo y que circule el aire adecuadamente.
En la segunda foto vemos como se le ha soldado una unión de 3/8 de fontanería a la tubería gruesa, para darle otra utilidad al compresor, la soldadura se ha realizado con estaño.

## Slide 9: SOLDADURA
Podemos soldar los tubos y la válvula con estaño y decapante para cobre, OJO este es imprescindible para que el estaño pegue adecuadamente con un soplete de fontanería si no tenemos mas medios. El otro sistema con (oxigeno + gas), es mucho mas caro, soldaríamos con varilla pini, muchísimo mas resistente, que el estaño.
Chapa para no quemar los cables al soldar.

## Slide 10: FILTRO RETEN DE ACEITE (casero)
El filtro de la tubería de descarga, se utiliza para evitar que salga aceite despedido lo he realizado de forma casera, con un bote de carrete de fotos, perforando su tapa para que circule el aire, añadiendo un trozo de esponja de asiento o sofá colocada en su interior, (Un trozo de algodón sirve si no tenemos nada mas adecuado) y unos pequeños tornillos que sujetan la tapa, para que no salte, el conjunto lo he roscado y después pegado a la válvula de descarga o al tubo si no usamos válvula , otra opción aunque ocupa un poco mas de espacio es adaptarle un filtro de gasolina de coche.
Goma de Soporte del tapón de la válvula cuando no se utiliza.

## Slide 11: FILTRO RETEN DE ACEITE realizado con un filtro de gasolina
Otro filtro para la tubería de descarga un poco mas elaborado, se puede realizar con un filtro de gasolina de coche y un tapón de válvula de aire acondicionado. Le recortamos uno de las tubos al filtro, se le realizan unos agujeros para aumentar el paso de aire, se agujerea la base al tapón y se pega el tubo del filtro al tapón
Válvula soldada

## Slide 12: CONEXIÓN ELECTRICA
¿Como determinamos el conexionado eléctrico, en compresores que utilizan 3 cables mas toma de tierra?, deberemos hacer pruebas conectando los cables de 2 en 2 a 220V, para determinar que cable desechamos de los tres, en este caso se usa el N - azul y el C – Negro (Común), desechamos el L, el cuarto cable amarillo/verde es el de la toma de tierra, lo estaba unido a la carcasa del compresor.

## Slide 13: CONEXIÓN ELECTRICA
En compresores que utilizan 2 cables mas toma de tierra, (Suelen tener ya varios años y utilizan Klixon), es mucho mas sencillo, ya que no hay dudas posibles, usaremos el Azul y el Negro, el cable amarillo/verde caso de llevarlo es el de la toma de tierra, lo unimos a la carcasa (chapa) del compresor.

## Slide 14
FIN
ESPERO CON ESTE DOCUMENTO HABER RESUELTO LAS DUDAS SOBRE EL COMPRESOR DE LA NEVERA DOMESTICA Y QUE OS ANIMEIS A DARLE UTILIDADES A DICHO COMPRESOR, QUE PUEDEN SER VARIADAS.
Inflador de ruedas, Compresor de pintar, bomba de vacío, etc,etc.