## Slide 1: Montaje de Aire Acondicionado SPLIT paso a paso (parte 1/3) materiales y anclaje de equipos.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán. http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Montaje A.A. Paso a paso.
La siguiente presentación, pretende mostrar gráficamente paso a paso, todos los puntos a seguir en el montaje de un Aire Acondicionado doméstico de tipo SPLIT, en si la instalación no es compleja, requiere un algún conocimiento o habilidad en varios oficios: Fontanería, electricidad, albañilería, algo de frigorista y alguna habilidad manual en el uso de herramientas, así como 4 herramientas específicas del sector de frío y una serie de herramientas de uso común.
Esta información te permitirá evaluar si estás capacitado o no para iniciar la instalación tu mismo y si puedes conseguir o te merece la pena comprar las herramientas y el tubo. De partida para instalar un solo equipo te puedo adelantar que no sale a cuenta.

## Slide 3: Montaje A.A. Paso a paso.
¿qué debemos comprobar antes de comprar nada?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe por la parte baja lateral, ya sea derecha o izquierda, el mismo siempre debe ir en sentido descendente, OJO nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica, de un coste muy elevado por lo tanto no podemos NUNCA colocar una canaleta pegada al techo para pasar los tubos

## Slide 4: Montaje A.A. Paso a paso.
Lo segundo que debemos tener en cuenta es ¿a dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior? En verano la misma dependiendo de zonas humedas o no puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.
Lo tercero a tener en cuenta es que si instalamos bomba de calor (invierno – verano) ¿dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina exterior?, este solo genera agua en invierno, caso de la bomba de calor y en mucha menor medida, que la máquina interior en verano, ¼ L cada 7 días.

## Slide 5: Montaje A.A. Paso a paso.
Lo cuarto que debemos tener en cuenta es ¿dónde instalaremos la máquina exterior?, debe cumplir dos requisitos.
Ser Accesibles las bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha, debemos evitar instalarlo en zonas donde solo lo puede conectar Superman o Spiderman, ya que así pasan lo accidentes.
NO exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.
Lo quinto a tener en cuenta es ¿de donde tomaremos la corriente de 220V para alimentar al equipo? Se debe preveer antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables que afean la habitación.

## Slide 6: Montaje A.A. Paso a paso.
Punto Sexto.
Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior (Ojo dato muy importante, compáralo con otras marcas), de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que.
Los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:
- Kit de instalación.
- Kit de instalación a medias.
Sin Kit de instalación.
Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos Euros, 3 ejemplos.
Fisrt Line (Marca de Carrefour). Incluye o incluía todo el material imprescindible para instalación hasta 5 m, menos las canaletas y las ménsulas (como es natural). Tubos de cobre, armaflex, 4 roscas, cable eléctrico de 5 hilos 5 m , pasta para tapar el agujero, funda de plástico para el agujero de la pared.
HASS (Marca de Alcampo). Incluye un kit de instalación a medias, casi todo lo anterior, menos los tubos de cobre y los tubos armaflex, aún así ahorramos unos Euros.
TADAIR (Marca de Leroy Merlin). Y LG por ejemplo. No incluyen ningún tipo de kit de instalación, en algún caso solo son aprovechables las roscas por lo que todo el material de instalación se compra a parte.
Dependiendo del equipo elegido podemos llegar a ahorrarnos hasta 75 € en material.

## Slide 7: Montaje A.A. Paso a paso.
Una vez detallados todos los puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.
Necesitamos para un Split con gas R407:
- Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m)
- Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m)
Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
- Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
- Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
- 2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
- 2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
- Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
- 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
- 4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
- Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
- 6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
- tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
- conexión T para unir los tubos de desagüe.
- Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
- Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
- En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato)
- Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
- Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

## Slide 8: Montaje A.A. Paso a paso.
Todo lo anterior es en cuanto a material de instalación, en cuanto a herramientas.
Necesitamos para un Split .
- Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.
- Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm
- Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
- Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
- Escarpara para picar la pared.
- Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
- Alicates de corte para electricidad o tijeras.
- Nivel y metro.
- Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
- Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
- Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
- Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).
- Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
- Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
- Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).
HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO
- Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
- Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
- Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
- Bomba de Vacío.
- Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

## Slide 9: Montaje A.A. Paso a paso.
Si después de todo lo anterior no estás asustado, podemos empezar.
Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.
30 a 35 cm
centrar

## Slide 10: Montaje A.A. Paso a paso.
Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos).
Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.
10,12
taladros

## Slide 11: Montaje A.A. Paso a paso.
Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo.
Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared.
Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez, 40€), sino realizamos varios agujeros con broca de 10mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.
aspirador

## Slide 12: Montaje A.A. Paso a paso.
Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo.
Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo.
Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura

## Slide 13: Montaje A.A. Paso a paso.
Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato.
Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta.
Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero.
Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.

## Slide 14: Montaje A.A. Paso a paso.
En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada.
OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación).
Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.

## Slide 15: Montaje A.A. Paso a paso.
Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos.
Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos.
Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo.
Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA TURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.

## Slide 16: Montaje A.A. Paso a paso.
Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora.
Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared,procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre.
Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.
30º aprox

## Slide 17: Montaje A.A. Paso a paso.
Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero.
Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared.
Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave inglesa del 13.

## Slide 18: Montaje de A.A. Paso a paso.
FIN de la primera parte
Conceptos básicos e Instalación de componentes en su ubicación.
Segunda parte: Instalación de tuberías y vacío.