## Slide 1: HORNO MICROONDAS
NO CALIENTA rotura pestaña cierre-puerta
Documento realizado por: Carlos López Beltrán. http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Horno Microondas
Que el horno no caliente puede deberse a diferentes motivos, vamos a analizar los básicos y que comprobaciones podemos realizar.
Antes de desmontar nada, observaremos lo siguiente.
¿Al horno le llega corriente eléctrica? Aunque parezca una obviedad, debemos preguntarnoslo y verificarlo, abriendo la puerta del horno se debe encender la bombilla interior del habitáculo, si no es así (puede estar fundida o no llegarle voltaje) comprueba el enchufe de la pared, el cable de red y por último quitaríamos la carcasa para comprobar el estado del fusible de la placa de entrada.

## Slide 3: Horno Microondas
Si al horno le llega corriente, verificaremos entonces si.
¿Están correctas las dos uñas de cierre de seguridad de la puerta? Son las pestañas móviles de color blanco o negro que al cerrar activan los 3 microswitches detectores de cierre de puerta, si alguna está rota no activará el switch, por lo que no llegará voltaje de 220V al transformador y de este al magnetrón, pueden romperse con facilidad limpiando el horno, en este documento se explica una posible forma de repararlas si no disponemos de repuesto.

## Slide 4: Horno Microondas
¿Al seleccionar un programa o tiempo de cocción el horno inicia las funciones básicas de calentado?
Debe activarse lo siguiente:
Se enciende la bombilla del habitáculo.
El Plato giratorio empieza a girar.
Si es un horno digital el display funciona correctamente.
Suena una especie de zumbido o chisporroteo del magnetrón.
¿Suena el zumbido del magnetrón? NO por lo que no le llega corriente a este, podemos comprobarlo introduciendo un vaso con agua o una lámpara neón en la cámara de cocción.
La avería puede estar en:
- Los microswitches de la puerta, no se activan o están quemados.
Un relé de la placa que no se activa.
El diodo de alta tensión, está abierto.
Fusible unido al condensador, abierto.

## Slide 5: Horno Microondas
En el caso que explica este Power point, estaba partida una de las dos uñas de cierre de seguridad de la puerta, en concreto la inferior. Con lo que no se activaban los dos switches inferiores del conjunto de 3, para reparar o sustituir la pieza, desenchufamos el horno con un destornillador (en el caso de un Horno LG) sacamos el marco de plástico de la puerta, para acceder a la pieza.

## Slide 6: Horno Microondas
Con el destornillador con cuidado hemos extraido la moldura de plástico y procederemos a extraer del mismo modo la puerta, que también va encajada con pestañas que la retienen, en este modelo el panel de control, está incluido en la puerta.
Una vez extraida la carcasa tendremos espacio para desmontar el cierre roto.

## Slide 7: Horno Microondas
Con la pieza ya extraida, dependiendo de la dificultad de reparación de la misma, evaluaremos si es posible repararla o debemos reemplazarla por una nueva.
En este caso,optamos por la opción de reparar, para evitar la dificultad y demora en la obtención de repuesto. También debido a que se ha producido la rotura por un lugar fácilmente reparable. Al no disponer del trozo roto, por perdida, podemos realizar una pieza de sustitución en aluminio (Al ser relativamente fácil moldeable y con una dureza algo mayor que el plástico)

## Slide 8: Horno Microondas
Al ser simétricas las dos uñas de cierre, tomaremos como modelo la que sigue estando entera, realizaremos el dibujo en papel o directamente sobre la chapa de aluminio o plástico rígido si no disponemos de metal adecuado; Iremos recortando trozos con la tijera de cortar chapa, hasta adaptarnos a la forma necesaria.
Taladraremos un pequeño agujero y colocaremos tornillo y tuerca para sujetar la pieza recortada al soporte plástico ya existente.

## Slide 9: Horno Microondas
Pieza ya finalizada, reforzaremos la unión con uno o dos tornillos según el espacio de que dispongamos y unas gotas de pegamento tipo loctite.

## Slide 10: Horno Microondas
El siguiente paso es comprobar si cierra la puerta correctamente y se activan los switches retocando con lima la uña realizada. Para poder realizar esta operación, el horno en cuestión tiene tostadora de pan en el lateral, lo que impide la visión de los switches, por lo que deberemos retirarla, sacaremos los dos tornillos superiores, el inferior y los cables de alimentación, para desenganchándola hacia arriba, extraerla por el frontal.

## Slide 11: Horno Microondas
Ya con el modulo tostador de pan desmontado y con acceso a los switches, comprobamos el correcto ajuste de las uñas de cierre, marcaremos los puntos donde se produzcan roces excesivos, volveremos a sacar la pieza si es necesario y retocamos con una lima, el exceso de aluminio.

## Slide 12: Horno Microondas
Vista ya finalizada la reparación

## Slide 13: Horno Microondas
Una vez finalizado el ajuste de la uña, procederemos a montar la carcasa y la placa de control alojada en la puerta, para poder probar el horno.
Probaremos el horno, si el único defecto era la uña de la puerta, colocaremos un vaso de agua en su interior, al enchufarlo y ponerlo en marcha debe calentar correctamente, si es así procedemos a desenchufarlo y volver a montar el modulo tostador de pan del lateral y las carcasas.
FIN