## Slide 1: HORNO MICROONDAS
VENTILADOR DEL MAGNETRON FUNCIONA PERMANENTEMENTE, SIEMPRE ACTIVADO.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán. http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Horno Microondas
Una avería usual en los hornos microondas, de tipo electrónico, (Con placa de control), es que el ventilador del magnetrón se quede activado constantemente, dicho ventilador solo debe accionarse en la función “cocción”, en el momento que el magnetrón está generando señal de microondas, para refrigerar el mismo, no durante el estado de reposo.

## Slide 3: Horno Microondas
Para comprobar que sucede, procedemos a desenchufar el Horno y desmontar la carcasa superior, la misma se extrae retirando todos los tornillos de la parte trasera y estirando de ella al mismo tiempo ligeramente hacia atrás y hacia arriba.
Localizamos el ventilador, desmontamos su conector de plástico y conectamos a dicho conector, las puntas de prueba de un polímetro en la escala de 600Vac, tenemos tres terminales, ya que el bobinado del motor hace las veces de motor-transformador, proporcionando voltaje de 23Vac para el motor giratorio del plato, por lo que deberemos conectar el polímetro entre el terminal central y el de mas a la derecha, (junto a la parte posterior), dejando suelto en este caso el faston de la izquierda, conectamos el horno a la red eléctrica. Casi con toda probabilidad tendremos en reposo un voltaje de 220Vac, debemos comprobar entre los 3 terminales del conector para asegurarnos.
SI ES ASÍ ESTA ACTIVADO CONSTANTEMENTE EL RELÉ QUE ALIMENTA EL VENTILADOR, antiguamente se utilizaban tiristores para dicha función

## Slide 4: Horno Microondas
Vista del ventilador Vista de los 3 terminales
Alimentación 220V

## Slide 5: Horno Microondas
220V con el horno en reposo

## Slide 6: Horno Microondas
El siguiente paso, es comprobar el estado de los contactos de los relés de la placa de control, mediante un polímetro en la escala de ohmios x 100, en este caso las placas de control y potencia están divididas en dos módulos independientes, desenganchamos los conectores de la placa y la extraemos, comprobando la bobina y el contacto (N.O. Normaly Open) de los dos relés de salida por el lado de las pistas de cobre.

## Slide 7: Horno Microondas
Al sacar la placa y comprobar los contactos del relé por el lado de las pistas de cobre, colocaremos un trapo o una bolsa de plástico, para no dañar estas y evitar posibles cortocircuitos, aunque la placa y el horno están desenchufados, la precaución no está de mas en estos casos para evitar accidentes.
Vista de la placa con el relé que se ha localizado en cortocircuito ya desmontado.

## Slide 8: Horno Microondas
Mediante la comprobación con el polímetro en la escala de ohmios, hemos localizado un relé de estado SOLIDO (indesmontable), con su contacto normalmente abierto (N.O.) en reposo, en estado de cortocircuito, por lo que es el culpable de que el ventilador siempre esté alimentado a 220V.
El relé es de 12Vdc y 3 Aac, está quemado interiormente, lo único que se muestra exteriormente, es el pequeño remache de plástico, algo fundido.

## Slide 9: Horno Microondas
Cualquier relé de 12Vdc que soporte mas de 3Aac, nos sirve como repuesto, basta que le eliminemos los contactos sobrantes con unos alicates, en caso de tener que adquirir el repuesto, en cualquier tienda de electrónica lo podemos localizar, con un coste relativamente bajo.
Bobina a 12V
Contacto N.O.

## Slide 10: Horno Microondas
Debido a que el repuesto utilizado, no es idéntico en tamaño y forma al averiado, para adaptarlo le soldaremos unos cablecillos (cable de alarmas o de tipo telefónico) que nos servirán para llegar hasta los agujeros de la placa de circuito impreso, ojo con no invertir bobina y circuito, ya que al enchufarlo produciríamos un cortocircuito.

## Slide 11: Horno Microondas
Una vez montado el relé, colocaremos la placa en su habitáculo, conectaremos todos los cables de alimentación y control y procederemos a enchufar el horno para probarlo antes de colocar la carcasa.

## Slide 12: Horno Microondas
FIN
Una avería relativamente compleja en realidad se trataba de un simple componente cortocircuitado.