## Slide 1: LAVADORA
Cambio de cojinetes (Rodamientos)
Parte 1/3 Inicio de la fase de desmontaje.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán.
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
Abril 2006

## Slide 2: LAVADORA
Una avería común por desgaste pero un tanto costosa, debido a la mano de obra, es la de cambio de cojinetes o rodamientos de la lavadora, según que modelos conllevan una cierta dificultad.
La avería de los cojinetes podemos detectarla de la siguiente manera.
Con la escotilla abierta, introducimos la mano y tratamos de mover el bombo arriba y abajo, oscilará unos milímetros sonando un clack (holgura de los cojinetes).
Con el giro normal de la máquina en funcionamiento, el tambor suena en exceso sobre todo al centrifugar, no siendo este el sonido de la bomba de agua.
Con la escotilla abierta al girar el tambor con la mano este produce mucho mas sonido que lo habitual, sonando incluso un clack en algún punto de giro, los rodamientos suenan a gastados y secos de grasa.
El sonido producido al girar el tambor con la máquina en marcha, va aumentando cada día (según se van desgastando mas los cojinetes).

## Slide 3: LAVADORA
Mi consejo para esta reparación es que si no estás dispuesto a hacer de mecánico, no intentes cambiar los cojinetes,ya que hay que desmontar toda la parte posterior de la máquina, con bastantes elementos, una vez metidos a extraer los cojinetes a golpes YA NO HAY VUELTA ATRÁS, ya que seguramente los habrás deformado, si te dan problemas para extraerlos como fue mi caso y uno de los cojinetes no sale a golpes, necesitaras improvisar un extractor ayudándote de un pequeño taller de herrería o mecánica para extraerlo.
Mira como lo hice yo y valora si te merece la pena intentarlo.

## Slide 4: LAVADORA
Primero retiramos las mangueras traseras de entrada y salida de agua, el cable de red y la tapa trasera.
La correa del tambor podemos extraerla estirando ligeramente.
Soltamos el conector de alimentación del motor, desatornillamos el tornillo de soporte del eje fijo del motor y extraemos el eje.
Desatornillamos la tuerca que fija el motor, en el lado ajustable y extraemos el motor, el mismo está unido a la tapa trasera del tambor, que vamos a desmontar.

## Slide 5: LAVADORA
Desenganchamos con cuidado los conectores faston del termostato fijo, ojo marcarlos para no equivocarnos luego al montarlo , y dibujarlo o fotografiarlo como consejo complementario.
Haciendo una ligera presión con un destornillador sobre la goma para separar el pegamento, extraemos el bulbo del termostato ajustable, ojo de no romper o doblar el cable – tubo ya que lleva gas interior y lo inutilizaríamos.
Vista de la trasera del tambor con los elementos eléctricos ya desenchufados.

## Slide 6: LAVADORA
Procedemos a extraer el volante del tambor, tratamos de sujetarlo con un trapo o unos guantes y desenroscamos la tuerca que lo fija, si no es posible, ya que tiende a girar el bombo interior, una solución que a mi me ha dado buen resultado, si no tienes a nadie que te sujete el interior del bombo, es la de inclinarte sobre un lateral de máquina, introducir la pierna derecha en el interior del bombo para fijarlo con el pie y con la mano izquierda tratar de aflojar la tuerca con una llave inglesa.
Una vez extraída la tuerca, podemos sacar el volante con facilidad, ojo a no golpearlo, si se cae puede romperse.

## Slide 7: LAVADORA
Ahora procedemos a soltar la abrazadera gigante que une la tapa posterior con el tambor, teniendo intercalada una junta de goma de estanqueidad entre medias, yo la empecé a sacar con dos llaves fijas, tardé mas de 10 minutos en llegar a sacar la tuerca, debido al espacio limitado de movimiento y a que estaba algo pasada la rosca, como consejo si no quieres cansarte usa una llave de carraca, es mucho mas cómoda. OJO CON LA ABRAZADERA, márcale el lado exterior, luego me di cuenta después de montada que tenía posición y perdía agua.
Imagen del bombo ya en el exterior unido aún a la tapa trasera del tambor.

## Slide 8: LAVADORA
Vista interior de la parte trasera de la lavadora, con la tapa y el bombo de acero inoxidable ya desmontado.

## Slide 9: LAVADORA
Apoyamos el bombo en el suelo y sujetándolo con los pies, estiramos de la tapa negra, que debe salir con facilidad.

## Slide 10: LAVADORA
A la izquierda vista de la tapa trasera por el lado interior, podemos ver los restos de cal y jabón incrustados.
A la derecha vista del bombo, del eje y los restos de cal y jabón.
Retén de goma y Cojinete de mayor tamaño.
Tambor ya desmontado de la tapa trasera.

## Slide 11: LAVADORA
Fin de la 1ª parte.
El documento se realiza en 3 fases para que no ocupe mas de 1Mbit y sea fácilmente descargable desde el servidor.