## Slide 1: LAVADORA
Cambio de cojinetes (Rodamientos)
Parte 2/3 Extractor improvisado y montaje.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán.
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
Abril 2006

## Slide 2: LAVADORA
Debido a la imposibilidad de sacar el cojinete a martillazos, decido improvisar un extractor a base de un trozo de chapa rígida en L de 20 cm, un tornillo de 1,5 cm de diámetro por 12 cm primero y luego uno de unos 7 cm, una arandela grande, dos tuercas y dos trozos de madera para evitar que se doble el soporte, con ellos salió primero el retén de goma.

## Slide 3: LAVADORA
Para conseguir hacer mas fuerza, giro el conjunto y lo sujeto a un tornillo de banco para darle rigidez y trabajar con comodidad, utilizo una llave de tubo para poder acceder al tornillo “extractor” que fuerza la salida del cojinete,de no ser por la ayuda del tornillo de banco no hubiera conseguido extraer el cojinete.

## Slide 4: LAVADORA
Vista del cojinete ya extraído, tuve que forzar tanto la tuerca del extractor improvisado que en el momento de soltarse el cojinete, prácticamente explosionó, saliendo disparado contra el techo 1,5 m golpeándolo junto con el ángulo metálico y el tornillo, por suerte no me hirió, OJO puede resultar peligrosa la extracción.
Primero saltó el retén de Goma

## Slide 5: LAVADORA
Vista del cojinete extraído, los golpes por falta de espacio se le han aplicado en el lugar indebido deformándolo y destruyéndolo definitivamente, se debe golpear en la parte exterior zona mas rígida y maciza.

## Slide 6: LAVADORA
Vista de los dos cojinetes y del reten de goma viejos, el cojinete de mayor tamaño es el interior, está protegido del agua mediante el retén de goma.
La nomenclatura de las cajas de los repuestos coincide perfectamente, con la serigrafía del metal.

## Slide 7: LAVADORA
Vista del retén de goma, como podemos observar la serigrafía de la bolsa coincide con la de la goma.
35x62x10 = 35 . 62 . 10
Para colocar el cojinete, suavemente con un martillo y un destornillador o mejor aun con una escárpara o cincel que tenga poco filo iremos aplicándole unos ligeros golpecitos, hasta que entre totalmente quedando fijado.

## Slide 8: LAVADORA
Fin de la 2ª parte.
Extracción y ensamblaje de los repuestos.