## Slide 1: LAVADORA
Cambio de cojinetes (Rodamientos)
Parte 3/3 Montaje del conjunto.
Documento realizado por: Carlos López Beltrán.
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
Abril 2006

## Slide 2: LAVADORA
Vista interior del reten de goma.
Después de colocar los cojinetes y antes de colocar el retén, con una cucharilla de café, aplicamos en el hueco existente y sobre el cojinete tanta grasa como nos sea posible, esto ayudará a evitar la posible entrada de agua.

## Slide 3: LAVADORA
Colocamos el retén de goma, aplicándole unos golpes suaves, repartidos en toda su superficie.
Al eje del bombo, también le aplicamos una capa abundante de grasa, antes de introducirle la tapa y que quede fijado entre los cojinetes.

## Slide 4: LAVADORA
Después de una buena embadurnada de grasa, podemos colocar el volante del tambor.
Vista del volante con la tuerca ya instalada.

## Slide 5: LAVADORA
Procedemos a colocar la tapa trasera del bombo, le colocamos la junta de goma, dejando la muesca en la parte superior tal como estaba.
Introducimos la tapa del bombo en la máquina y procedemos a amoldarla al contorno del bombo.

## Slide 6: LAVADORA
Vamos a colocar el cerco metálico del bombo, mucho OJO ya que aunque no lo parezca, tiene cara interior y exterior, yo me di cuenta después de montarlo todo y probar la máquina, ya que no cerraba herméticamente y perdía agua, por lo que pedí mas de 1 h con el error, desmontando de nuevo, montando y probando.
Exterior
Interior

## Slide 7: LAVADORA
Cerco metálico durante la fase de fijación del mismo, aconsejo un llave de carraca, para facilitar el trabajo y simplificarlo debido a la escasez de espacio para apretar la tuerca.

## Slide 8: LAVADORA
Por ultimo una vez colocado el cerco metálico, procedemos a fijar el termostato, con cola de contacto, la misma se utiliza debido a su elasticidad y robustez.

## Slide 9: LAVADORA
Montamos el cableado del termostato y del motor, conectamos las mangueras de entrada, salida de agua y después de volver a revisar todo el conjunto nos disponemos a probar la máquina.
FIN