## Slide 1: Lavadora
Reparación económica del marco de goma de la escotilla.
Autor: Carlos López Beltrán (Islas Baleares - España).
http://repara-tu-mismo.webcindario.com
Marzo 2006

## Slide 2: Lavadora
Una “avería” que suele ser usual después de un cierto uso de la máquina, 2 años por ejemplo es la rotura de la goma de la escotilla por la parte superior, debido a que dicha parte sufre las torsiones del tambor y no se encuentra tan remojada como la misma goma en su parte inferior, a su vez, el paso de prendas duras como pantalones vaqueros por ejemplo tienden a deteriorarla, si la rotura no es muy grande, muchas veces no nos enteramos, si no se pierde mucho agua, podemos comprobarlo, revisando el contorno de goma de la escotilla, o desde la parte superior retirando la tapa.
Como opciones tenemos dos, sustituir dicha goma si está muy dañada, o tratar de colocarle un parche para que aguante una temporada esta es una solución casera muy fácil de realizar y económica.

## Slide 3: Lavadora
Observamos la rotura de la goma vista desde la parte superior de la máquina, en este caso tiene dos cortes pequeños, que vamos a proceder a parchear.
1º Limpiar la zona con disolvente

## Slide 4: Lavadora
Una vez determinada la superficie a reparar, limpiamos la misma con un trapo con disolvente y procedemos a cortar dos trozos de goma de cámara de bicicleta para fabricar sendos parches, la goma de bicicleta es mas blanda y manejable igual que la de moto, la de coche es muy dura.

## Slide 5: Lavadora
Limpiamos con disolvente el interior de la goma recortada para retirar los polvos blancos que la protegen internamente y procedemos a lijar la parte que aplicaremos la cola de contacto, para aumentar la adherencia con la cola.

## Slide 6: Lavadora
Una vez limpia la goma con disolvente, extendemos una capa de cola de contacto, la dejamos secar unos minutos antes de aplicar el parche, también con cola de contacto, se aplica cola a las dos partes a unir.

## Slide 7: Lavadora
Ya tenemos colocado el primer parche, por lo que podemos ir preparando el segundo mientras el adhesivo del primero se va secando

## Slide 8: Lavadora
Vista de los dos parches ya colocados, para aumentar la adherencia he aplicado con la brocha un poco mas de cola de contacto por los bordes.

## Slide 9: Lavadora
FIN
Aunque la sustitución de la goma de la escotilla no es excesivamente complicada, siempre nos podemos ahorrar un rato de trabajo algo mas pesado colocando un parche, así como ahorrar algo de dinero, ya que colocar un parche es sencillo y económico, utilizando goma de reciclaje.