## Slide 1: Secadora
Conozcamos la máquina. Consejos de Mantenimiento preventivo anual.
Autor: Carlos López Beltrán (Islas Baleares - España). Enero 06 http://repara-tu-mismo.webcindario.com

## Slide 2: Secadora
Después de varios años de uso (y un chirrido que cada vez iba a mas), me decidí a desmontar la tapa trasera y tratar de averiguar que lo estaba produciendo, así como realizarle un mantenimiento preventivo (engrase), limpiando el interior de polvo y pelusas, engrasando las partes móviles, antes de que el problema fuera a mayor y me costara dinero solucionarlo, en la foto podemos ver el soporte del eje del tambor una vez retirada la tapa, a la derecha vemos el soporte a engrasar.

## Slide 3: Secadora
Desmontamos la tapa trasera, retirando los tornillos, dicha tapa es el soporte por la parte posterior del tambor, la pieza triangular realiza la función de soporte al volver a colocar la tapa debemos hacerla coincidir con ella, al igual que engrasamos el soporte del tambor engrasaremos el eje accesible del motor es conveniente engrasarlos de vez en cuando ya que por el calor y la suciedad, la grasa se seca aumentando el desgaste y la fatiga de la piezas.

## Slide 4: Secadora
En el interior de la secadora encontramos muy pocos componentes, el motor, la correa que transmite el movimiento al tambor, el condensador de arranque del motor, dos resistencias, dos termostatos el de la tapa posterior y el de la salida del tubo de aire y como controles el botón ON/OFF, el switch de puerta abierta, el selector de una o dos resistencias y el mando de temporización.
Resistencias
Motor y condensador
Termostato
rearmable

## Slide 5: Secadora
El motor gira siempre en el mismo sentido y a la misma velocidad no como lo hacen las lavadoras, es del modelo mas simple de 2 bobinados y 3 terminales solamente, a él se conecta el condensador, para complementarle el par de arranque, es el primer componente a revisar en caso de que el motor no gire, o gire muy despacio.
Condensador
Termostato protección

## Slide 6: Secadora
ESQUEMA DEL MOTOR

## Slide 7: Secadora
Sujetas a la tapa trasera, encontramos las dos resistencias, dicha tapa si no queremos desengancharla del cableado, (para evitar errores posteriores o averías) podemos levantar la misma en forma de bisagra, mientras engrasamos el motor. Vemos en la tapa el zócalo del triángulo soporte del bombo y el termostato rearmable, que podemos rearmar desde el exterior de la máquina.
Termostato rearmable exteriormente por botón
Resistencias 1 y 2

## Slide 8: Secadora
ESQUEMA ELECTRICO BASICO (CORTESIA DE GUSTAVO ARMANDO BET).

## Slide 9: Secadora
Posibles fallos:
Secadora no calienta: Resistencia abierta, debe medir unos 60 , aproximadamente.
No funciona nada: comprobar la continuidad de los dos termostatos el switch ON OFF, la continuidad eléctrica del temporizador y el cable de red.
Tambor no gira o gira despacio:
  Comprobar o cambiar el condensador del motor, si la maquina ni siquiera empieza a girar, comprobar el switch de la puerta, que realice un cierre – activación correcta, la continuidad de los termostatos y si llega 220V al motor.
  Comprobar bobinados del motor si es que llegan 220 V a el.
  Ojo esta avería puede producirnos un olor a quemado por sobre calentamiento de las resistencias.
Salta el diferencial de la vivienda: Derivación de uno de los polos a masa, ir desconectando elementos uno a uno hasta localizar el que deriva, empezar por las resistencias.
Desgaste del soporte del tambor o el cojinete: Sustituirlo
Rotura del tubo de salida de aires: Suele ir roscado y con 4 tornillos en una especie de marco de plástico, es fácilmente sustituible.

## Slide 10: Secadora
FIN
Como veis este es uno de los electrodomésticos mas simples y que por lo general no suele dar problemas.